## Slide 1
RV-MalTrace
RISC-V 硬件辅助恶意软件行为追踪
博士课题进展汇报 | 与导师第一次会议 | 2025年7月
Notes: <!--pageType:cover-->

## Slide 2
CONTENTS
汇报提纲
01
研究背景与问题
当前研究问题与动机
02
难点与挑战
技术难点与实现挑战
03
解决方案
系统架构与应对策略
04
技术细节与评估
架构细节、评估框架与当前进展
Notes: <!--pageType:table_of_contents-->

## Slide 3
01
研究背景与问题
为什么需要硬件层的行为追踪？
Notes: <!--pageType:chapter-->

## Slide 4
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
当前研究的问题
核心问题：硬件 trace 是低层事件，而恶意软件行为声称是高层语义。如何在不把软件参考日志误报成硬件恢复结果的前提下，将低层硬件事件连接到进程、可执行文件和行为标签？
语义鸿沟
现有软件 tracing（strace、eBPF）是测量系统的一部分，存在可检测性和可绕过性问题。目标程序可通过 timing check、/proc 检测等手段发现 tracer 存在。
独立观察点缺失
硬件 trace 提供 CPU 外部的独立观察点，目标程序无法感知或篡改。但硬件事件本身不足以支撑 malware behavior 声称，缺少归因和边界机制。
证据链断裂
需要构建一条从 RTL 级提交事件 → 代码映射 → 运行时映射 → 语义行为重建 的可验证证据链。任何一步的混淆都会导致“看似正确”的错误声称。
研究本质：建立硬件 rooted 的 RISC-V 行为追踪与语义重建系统，作为对抗性场景下的独立证据来源。
04
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 5
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
研究动机与价值
软件 Tracing 的局限
● 软件 tracer 是测量系统的一部分，可被目标检测
● Anti-debug：检测 ptrace 附加状态
● Timing check：测量系统调用耗时差异发现 tracer
● Direct syscall：绕过 libc 直接调用内核，避开用户态 hook
● Packed code：在运行时解密，静态分析失效
硬件 Trace 的价值
● 独立于被测程序，无法被检测或绕过
● 记录 committed architectural state，不可抵赖
● 不依赖 OS 内核支持，适用于裸机到 Linux 全栈
● 为对抗性分析提供可信的独立证据源
● 填补"硬件可信但语义缺失"的研究空白
核心洞察：软件 tracing 不是没用，而是不适合单独承担对抗性 workload 的全部证据链。硬件 trace 提供独立观察点，但必须补上归因（attribution）和边界（boundary）机制，才能支撑可信的行为声称。
软件 Tracing → 参考日志 / 易检测 硬件 Trace → 独立证据 / 语义缺失 RV-MalTrace → 硬件可信 + 语义重建
05
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 6
02
难点与挑战
从硬件事件到行为声称的鸿沟
Notes: <!--pageType:chapter-->

## Slide 7
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
解决该问题的技术难点
语义鸿沟（Semantic Gap）
硬件只记录 committed instruction / register / CSR，而行为分析需要 syscall 参数、文件路径、进程树等高层语义。
归因难题（Attribution）
同一物理 trace 可能来自多个进程（fork/exec）；PIE/ASLR 使静态 ELF 分析不足以定位代码；动态库加载改变地址空间。
证据混淆风险（Evidence Confusion）
软件参考日志（strace）容易与硬件 trace 混淆，导致"看似正确"实则错误的声称。必须标记每个字段的来源。
指针语义恢复（Pointer Reconstruction）
syscall 参数中的指针（如 openat 的路径字符串）需要额外的内存快照机制，但不能对 core 产生 backpressure。
反分析对抗（Anti-Analysis Evasion）
Anti-debug、timing check、direct-syscall、packed code 等样本专门检测并绕过软件 tracer。硬件 tracer 天然免疫，但重建后的行为声称仍需受控验证，不能直接等同于"检测器准确率"。
07
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 8
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
实现该方案的挑战
CVA6 信号定位与 commit 语义
CVA6 有双 commit port，ECALL 走 trap path 而非正常 retire。需要区分 valid commit、trap、flush/kill 三种状态，并从 RVFI 接口提取正确的 pc、instr、cause、mode。
Syscall Entry/Return 关联
EVT_SYSCALL_ENTRY 仅在 U-mode ECALL 时触发；EVT_SYSCALL_RET 需要 SRET 返回 U-mode 且存在 outstanding syscall 时才触发。需要维护 per-hart syscall 状态机。
无侵入 Sideband-Only 设计
Trace tap 不能增加 CVA6 寄存器堆读端口，不能 backpressure commit stage，不能改变关键路径时序。通过 shadow register 监听 writeback 实现 syscall 参数跟踪。
FPGA 资源与时序约束
Genesys2 (Kintex-7 325T) 上 CVA6 已占用大量 LUT/FF/BRAM。Trace logic 必须在时序闭合（Slack > 0）前提下增加最小资源开销。当前 trace-enabled build Slack = 0.177 ns。
Trace 导出与存储瓶颈
BRAM 容量有限，适合 marker window 级别的捕获；UART 带宽低（~921600 baud），需要 aggressive filtering；AXI DMA 集成复杂，尚未完成。当前采用分阶段策略。
Linux 工作负载验证链
从 bare-metal 到 Linux 用户态需要完整链条：bootloader → OpenSBI → Linux kernel → 用户态 ELF 加载 → 代码映射 → 运行时映射。每一步都是独立的验证关卡。
08
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 9
03
解决方案
RV-MalTrace 系统架构
Notes: <!--pageType:chapter-->

## Slide 10
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
提出的解决方案：RV-MalTrace
CVA6 RTL → Trace Tap → Trace Packet → Sink → Behavior Graph
commit/CSR/trap/wb signals → sideband tap → JSONL event → BRAM/UART → semantic reconstruction
核心设计：RTL 级 Sideband Trace Tap
在 CVA6 中植入轻量级 trace tap，捕获 committed behavior 事件（syscall、branch、trap、CSR、privilege change），不改变 core 状态。
事件驱动：仅记录 Committed 事件
不记录 speculative、被 flush/kill 的指令、错误路径上的控制流。只记录真正影响 architectural state 的事件。
语义重建流水线
hardware trace → Python parser → code map (ELF+symbol) → runtime map → behavior graph。每一步标注来源。
明确的证据来源标记
每个重建字段标注来源：hardware_derived、elf_mapped、runtime_inferred、reference_oracle。避免证据混淆。
分阶段验证策略：
Vivado simulation MVP → Bare-metal board bring-up → Linux workload → Controlled malware-like surrogate
每一阶段都有对应的 artifact checker 和 golden comparison，不跨阶段声称。
10
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 11
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
应对挑战的方法与策略
挑战 | 策略 | 具体措施
信号定位 | 基于 RVFI 建立信号映射 | signal_map.md 记录每个 commit port 的 valid/pc/instr/trap/cause，RVFI 适配器处理双端口和压缩指令
无侵入设计 | Shadow register + Drop mode | arg_shadow 监听 writeback 跟踪 a0-a7，不增加 RF 端口；FIFO 溢出时 emit EVT_DROP 并计数，绝不 backpressure
Trace 导出 | 分阶段导出策略 | Phase 1: BRAM ring + ILA/JTAG（证明 packet shape）；Phase 2: UART streaming；Phase 3: AXI DMA（未来）
验证矩阵 | 受控分层验证 | bare-metal smoke → branch/jump/ecall/trap/CSR → board 验证 → Linux workload → controlled surrogate
资源/时序 | 增量对比 + 时序闭合 | trace-enabled bitstream vs baseline bitstream 对比 LUT/FF/BRAM 增量；当前 Slack = 0.177 ns，0 routing errors
核心原则：每个策略都对应可检查的 artifact 和 gate，不依赖主观判断或不可复现的手动步骤。
11
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 12
04
技术细节与评估
架构、背景与证据
Notes: <!--pageType:chapter-->

## Slide 13
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
必要的技术背景知识
RISC-V 特权架构
U-mode (User) / S-mode (Supervisor) / M-mode (Machine)。ECALL 从 U-mode 陷入 S-mode 的 trap handler，处理完成后通过 SRET 返回 U-mode。
CVA6 RVFI 接口
RISC-V Formal Interface，每周期输出最多 2 个 commit port 的 valid、pc、insn、trap、cause、mode、rd_addr、rd_wdata 等信号，是 trace tap 的数据源。
Syscall ABI
RISC-V Linux 中 a7 为 syscall number，a0-a5 为参数，a0 为返回值。openat/write/execve 等 syscall 携带指针参数，需要额外恢复机制。
硬件 vs 软件 Tracing
软件 tracer 通过 ptrace/eBPF/动态插桩获取信息，可被检测；硬件 tracer 通过 sideband 观察 committed state，目标不可感知，提供独立证据源。
行为图模型（Behavior Graph）
节点为 process / file / socket / memory region，边为 syscall 关系（open/read/write/exec/clone 等）。用于 malware behavior audit 和规则匹配，而非简单的"检测/未检测"二元判断。
13
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 14
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
具体方案细节 — 硬件架构
事件类型（13 种）
● EVT_RETIRE / BRANCH / JUMP
● EVT_SYSCALL_ENTRY / RET
● EVT_TRAP / CSR / SATP / PRIV
● EVT_ARG_MEM（指针快照）
● EVT_DROP / MARKER
统一结构体 trace_packet_t，包含 cycle, pc, instr, target, taken, priv, satp, csr, value, cause, tval, syscall_id, duration, a0-a7, arg_index, mem_addr, mem_data, mem_size, mem_last
Tap 模块与仲裁
● retire_tap：commit_valid && !exception && !kill
● branch_tap：decode opcode + next_pc 推导
● syscall_tap：U-mode ECALL + SRET-to-U
● trap_tap：trap_valid + cause + tval
● context_tap：privilege change + CSR write
● arg_mem_tap：syscall pointer snapshot
仲裁优先级：TRAP > SYSCALL > ARG_MEM > CONTEXT > BRANCH > RETIRE
Filter 与 Queue
● trace_filter.sv：enable/disable 各事件类型
● PC range filter：trace_pc_start ~ trace_pc_end
● Privilege mask filter：priv_mask 控制特权级
● EVENT_QUEUE_DEPTH = 8，pending FIFO
● Queue 满时 emit EVT_DROP，计数但不丢数据
PIPELINE_INPUTS 参数控制输入打拍，平衡时序与延迟
trace_top.sv 核心逻辑：always_comb 仲裁 6 个 source_valid，若 drop_count_q 非零则先 emit DROP；否则若 pending queue 非空则出队；否则扫描 source 输出最高优先级事件。同周期未选中事件入 pending queue。
14
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 15
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
具体方案细节 — 语义重建流水线
Stage 1
硬件解析
trace.jsonl → 按事件分类，提取 cycle, pc, instr, syscall_id, a0-a7, cause
Stage 2
代码归因
join ELF .symtab + .debug_line + 反汇编，pc → 函数名/源文件行；PIE/ASLR 基址重定位
Stage 3
运行时映射
识别进程边界（fork/exec/clone）、fd-to-path 关系、内存映射；构建 fd graph 和 process tree
Stage 4
行为重建
syscall 序列 → 行为规则匹配（anti_debug、file_scan 等）→ behavior_graph.json
Stage 5 证据标记：每个输出字段标注来源 — hardware_derived（来自 trace）、elf_mapped（来自 ELF）、runtime_inferred（来自运行时映射）、reference_oracle（仅用于对比）
输出产物
● semantic_events.json — 结构化语义事件序列
● behavior_graph.json — 进程/文件/内存关系图
● recovery_report.md — 人工可读的恢复报告
● timeline.html / graph.html — 可视化时间线和关系图
● scorecard.md — 行为匹配评分卡（明确标注非检测器准确率）
15
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 16
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
评估框架与证据
RQ | 研究问题 | 当前状态
RQ1 | 正确性 | Simulation PASS, 20 tests golden match
RQ2 | 语义重建 | Bounded semantics PASS, pointer prefix accepted
RQ3 | 低扰动 | UART smoke only, cycle overhead open
RQ4 | 抗绕过性 | Controlled safe surrogate PASS
RQ5 | 硬件开销 | BRAM cost PASS, streaming DMA open
关键指标
syscall precision/recall | argument accuracy | path accuracy | fd graph accuracy
runtime overhead | trace drop rate | LUT/FF/BRAM/Fmax
当前核心证据
● Simulation: 20 expected tests PASS
● Board baseline: clock/UART/bare-metal PASS
● Board trace: 122 accepted windows
● 0 drops / 0 wraps / 0 gaps in accepted
● 4 failed attempts retained and audited
● Slack = 0.177 ns, 0 routing errors
● Semantic reconstruction: bounded
● Safe surrogate behavior audit: 1.0/0.0
注：1.0/0.0 是 reconstruction 指标，不是检测器准确率
16
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 17
研究背景与问题
难点与挑战
解决方案
技术细节与评估
当前进展与边界
已完成
● CVA6 Vivado simulation MVP
● trace_pkg / trace_top / tap 实现
● Genesys2 board baseline bring-up
● First-board trace validation
● Behavior demo 语义重建
● Controlled safe surrogate 评估
明确边界（非声称）
✗ 真实 malware detection accuracy
✗ Production streaming/DMA throughput
✗ 完整硬件指针字符串（bounded only）
✗ Cycle-level overhead（smoke only）
✗ Board-native DWARF source lines
待关闭的外部项（External Closure）
1. board_native_dwarf_source_lines — 需要 board 上重新编译带 .debug_line 的 ELF 并跑 trace
2. full_hardware_pointer_strings — 需要 CVA6 LSU/user-copy hook 支持连续指针组边界和 mem_last
3. production_streaming_dma_trace_sink — 需要 AXI DMA 或 Ethernet 集成和带宽验证
4. genesys2_board_benign_control — 需要 board 上跑 benign Linux workload 并对比 strace
17
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 18
总结与讨论
核心结论：在受控 RISC-V Linux workload 下，可以从 CVA6/Genesys2 硬件 trace 重建 source-labeled behavior；当前证据支持 controlled behavior reconstruction，不支持 real malware detection accuracy。
关键创新：RTL-level committed behavior trace + 明确的证据来源标记 + 分阶段 artifact-backed validation。
需要导师帮助判断的问题
1. 当前主 claim 的 scope 和边界是否适合作为论文方向？
2. 是否需要优先补齐 board-native benign control 或 full pointer string 证据？
3. 论文投稿目标应定位 CCF-A 会议还是更务实的 workshop？
谢谢！欢迎提问
Notes: <!--pageType:final-->